KINNITATUD

20.05.2015 otsusega nr ..

HINDAMISJUHEND kutseõppeasutuse lõpetajale

JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK, tase 4

Sisukord:

1. Üldinfo

2. Hindamine

3. Kutseeksami kodukord

4. Hindamisvormid (protokollid)

# Üldinfo

1.1 Hindamisjuhendi alusel hinnatakse kutseõppeasutuse  lõpetaja kutseoskuste vastavust kutsestandardis  kehtestatud nõuetele.

1.2 Hinnatakse osade kaupa:

- Õppetöö jooksul -  hinnatakse kõikide paigaldustööde liikide sooritamist.

Hindamise koht: kutse andjalt õiguse saanud hindamiskeskus ja Elektrilevi OÜ õppeväljak

Hindajad: kutseõpetajad või kutseõpetajad koos praktikabaasi esindajaga

- Kooli lõpetamisel – teeb eksamineeritav testi ja lahendab arvutusülesande.

Hindaja: EETELi kutsekomisjoni moodustatud kolmeliikmeline hindamiskomisjon, milles on esindatud töömaailma (tööandjate, töövõtjate) ja kutseõppeasutuste esindajad.

2. Hindamine

  - Hindamismeetodid on praktiline töö ja teoreetiliste teadmiste test (sh ülesanne).

2.2 Praktiliste tööde hindamine

1) Hinnatakse kõikide paigaldustöö liikidega seotud kompetentse:

- kuni 20 kV õhuliinide ehitamine (sh töö ettevalmistamine ja tööohutuse järgimine)

- kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine (sh töö ettevalmistamine ja tööohutuse järgimine)

- jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine (sh arvestusseadmete paigaldamine, töö ettevalmistamine ja tööohutuse järgimine))

- välisvalgustuse paigaldamine (sh töö ettevalmistamine ja tööohutuse järgimine).

- eksamisituatsioonis tuleb eksamineeritaval kehastada erinevate meeskonnaliikmete rolle;

- ühe praktilise tööülesande sooritamise aeg on kuni 180 min;

- eksamineeritav jagab praktilisi töid tehes oma tegevuse kohta seletusi ja vastab küsimustele.

- hindamiskomisjon hindab praktiliste tööde tulemusi ja täidab personaalse hindamisvormi nr 4.1

- praktilised tööd loetakse sooritatuks, kui paigaldised on ehitatud antud tööülesandele vastavalt. 100 % peavad olema täidetud tööohutuse ja paigaldiste ehitamisega (sh ettevalmistamisega) seotud hindamiskriteeriumid. Ülejäänud  hindamiskriteeriumid peavad olema täidetud vähemalt 66% ulatuses. Vt tähistused praktilise töö hindamisvormi p 4.1 :  *100%, **66,6%

- tööde käigus võib hindamiskomisjon esitada taotlejale täiendavaid küsimusi tööprotsessi kohta (kuni 5 min).

2.2 Kirjaliku testi hindamine

1) taotleja vastab kirjalikult 30-le erineva kaaluga (nii valitava kui vaba tekstiga) testiküsimusele ja  lahendab ühe praktilise sisuga ülesande, aega on kuni 75 min;

3) hindamiskomisjon võib põhjendatult ühise otsuse alusel ette valmistada ja esitada taotlejale testimaterjali ulatuses täiendavad küsimusi

4) Testiküsimuste ja arvutusülesandega hinnatakse järgmisi kompetentse

- töö kavandamine ja ettevalmistamine  (haarab kõikide paigaldiste liikidega seotud töid)

- töökeskkonna ohutuse tagamine objektil

- elektripaigaldiste käit ja hooldus.

- rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

- läbivad kompetentsid

- taotleja soovil „Mõõteseadmetega tehtavad tööd“

5) iga küsimus annab maksimaalselt 2 p, ülesanne maksimaalselt 5 p, kokku  on võimalik koguda 65 p.

6) test ja ülesanne loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud küsimustele ja sooritanud ülesande 60% ulatuses, kogunud kokku 39 p.

8) hindamiskomisjon täidab taotleja personaalse hindamisvormi nr 4.2, kus hindab kirjaliku testi ja arvutusülesande tulemusi vastavalt eelpool toodud punktiarvestusele ning loeb tulemused sooritatuks või mittesooritatuks

9) teoreetilise osa mittesooritamise korral on õigus sooritada test uuesti ühe aasta jooksul.

- Kutseeksami kodukord

3.1 Hindamisele lubatud taotleja esitab eksamile tulles kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart);

3.2 Hindamise keeleks on üldjuhul eesti keel;

3.3 Eksami ajal on taotlejal keelatud: mobiiltelefonide kasutamine, teisi taotlejaid ja hindajaid häiriv käitumine ning kõrvalise abi kasutamine;

3.4 Taotleja võib korduseksami teha osade (test ja ülesanne ning proovitöö) kaupa erinevatel aegadel.

# Hindamisvormid

4.1. Praktilise töö hindamisvorm

| Hindamiskriteerium | Hinnang |
| --- | --- |
|  | Täidetud | Mitte täidetud | Põhjendus/ märkused |
| Töö kavandamine ja ettevalmistamine (kõikide paigaldustöö liikide puhul) |
|  | Kavandab kirjalikult tööd etteantud töökäsust, tehnilistest joonistest ja asendiplaanidest lähtuvalt:*100% |  |  |  |
|  | Loeb ja saab aru skeemidest, tehnilisest dokumentatsioonist* |  |  |  |
|  | Valib võrgu asendiplaanide ja töödokumentide alusel tööks vajalikke tarvikud, masinaid ja seadmed* |  |  |  |
|  | Järjestab tööeesmärgist lähtuvalt tegemist vajavad tööoperatsioonid, arvestab tööde mahtu**66,6% |  |  |  |
| Töökeskkonnaohutuse tagamine objektil (kõikide paigaldustöö liikide puhul) |
|  | Hindab objekti/töökoha ohutaset, * |  |  |  |
|  | Kontrollib kaitselahutusmeetmete ja maandamise piisavust* |  |  |  |
|  | Järgib üldisi tööohutuse reegleid s.h. tule-, tee-, tõste-ja elektritööde nõuded* |  |  |  |
|  | Kasutab tööprotsessist lähtuvaid seadmeid, töövahendeid ja tööriistu kasutus- ja ohutusjuhenditele vastavalt* |  |  |  |
|  | Jälgib enda ja kaastöötajate ohutust* |  |  |  |
|  | Juhendab tööohutusalaselt objektil viibivaid mitteelektriala isikuid** |  |  |  |
|  | Vormistab tööle asumiseks/lõpetamiseks nõutud dokumentatsiooni** |  |  |  |
| Kuni 20 kV õhuliinide ehitus |
|  | Ladustab vajalikud materjalid ja töövahendid objektile järgides ohutusnõudeid** |  |  |  |
|  | Kontrollib ja vajadusel teostab kavandatud kaitselahutamised* |  |  |  |
|  | Kontrollib ja vajadusel teostab kavandatud maandamised* |  |  |  |
|  | Kontrollib pingetust ja maandab töökohal olevad maandamata voolujuhtivad osad (töökoha maandus)* |  |  |  |
|  | Töödel masti ronimisega kontrollib masti püsivust* |  |  |  |
|  | Masti püstitamisel oskab masti rihtida ja kindlustada* |  |  |  |
|  | Paigaldab standardeid järgides masti tõmmitsad ja toed* |  |  |  |
|  | Monteerib mastidele õhuliini armatuuri, isolaatorid ja lisaseadmed vastavalt juhenditele* |  |  |  |
|  | Monteerib ja jätkab õhuliini juhtmeid ja rippkeerdkaablit. Reguleerib ripped* |  |  |  |
|  | Teostab korrektselt elektrilised ühendused* |  |  |  |
|  | Töö lõpetamisel kontrollib tehtu vastavust ülesandele** |  |  |  |
|  | Eemaldab töökoha maanduse ja koristab töökoha** |  |  |  |
| Kuni 20 kV kaabelliinide ehitus |  |  |  |
|  | Ladustab materjalid ja töövahendid objektile** |  |  |  |
|  | Valmistab ette kaevise (kontrollib piisava liivapadja olemasolu, kontrollib paigaldus sügavust)* |  |  |  |
|  | Paigaldab kaablid kaevisesse järgides tootja juhiseid ja kasutades vajalikke abivahendeid, et vältida kaabli vigastumist * |  |  |  |
|  | Paigaldab kaablitoru kaevisesse* |  |  |  |
|  | Monteerib kaabli torusse, võttes tarvitusele abinõud kaabli vigastuste vältimiseks* |  |  |  |
|  | Monteerib madalpinge otsa ja jätku muhve * |  |  |  |
|  | Kontrollib ja vajadusel teostab kavandatud kaitselahutamised* |  |  |  |
|  | Kontrollib ja vajadusel teostab kavandatud maandamised* |  |  |  |
|  | Kontrollib pingetust ja maandab töökohal olevad maandamata voolujuhtivad osad (töökoha maandus)* |  |  |  |
|  | Töödel masti ronimisega kontrollib masti püsivust* |  |  |  |
|  | Monteerib kaabli nõuetele vastavalt jaotusseadmesse või õhuliini masti* |  |  |  |
|  | Teostab korrektselt elektrilised ühendused* |  |  |  |
|  | Korrastab töökoha** |  |  |  |
| Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine (sh arvestusseadmete paigaldamine) |  |  |  |
|  | Komplektalajaamade ehitus |  |  |  |
|  | Ladustab materjalid ja töövahendid objektile nõuetele vastavalt ** |  |  |  |
|  | Valmistab ette ja kontrollib komplektalajaama alust (vundamendi) vastavalt projektile* |  |  |  |
|  | Paigaldab komplektalajaama vastavalt projektile ja tootja juhenditele* |  |  |  |
|  | Paigaldab trafo alajaama vastavalt projektile * |  |  |  |
|  | Monteerib ja ühendab trafo kaablid vastavalt tööülesandele ja projektile * |  |  |  |
|  | Monteerib vastavalt juhenditele keskpinge ja madalpinge sisend- ja väljundkaablid* |  |  |  |
|  | Demonteerib, monteerib, ja reguleerib madalpingelülitusseadmed alajaamas* |  |  |  |
|  | Teeb kasutuselevõtu kontrolli ja sellega seostud mõõtmised (kaitse- ja neutraaljuhi katkematus, maandus, isolatsiooni takistus, faseering)* |  |  |  |
|  | Korrastab töökoha ** |  |  |  |
|  | Mastalajaamade ehitus |  |  |  |
|  | Ladustab materjalid ja töövahendid objektile** |  |  |  |
|  | Monteerib vastavalt projektile ja juhenditele mastalajaama seadmed masti (mastidele) s.h. ühendab kõik metallarmatuuri osad alajaama maandusega * |  |  |  |
|  | Paigaldab ja kinnitab trafo* |  |  |  |
|  | Demonteerib, monteerib, ja reguleerib madalpingelülitusseadmed mastalajaamas* |  |  |  |
|  | Kontrollib ja vajadusel ehitab välja alajaama maanduse s.h. potentsiaaliühtlustuskontuuri* |  |  |  |
|  | Korrastab töökoha ** |  |  |  |
|  | Jaotus-, vahe- ja liitumiskilpide ehitus |  |  |  |
|  | Ladustab materjalid ja töövahendid objektile** |  |  |  |
|  | Paigaldab kilbi vundamendile või mastile* |  |  |  |
|  | Ehitab välja kilbi kordusmaanduse* |  |  |  |
|  | Komplekteerib kilbi projektis ette nähtud seadmetega* |  |  |  |
|  | Demonteerib, monteerib, ja reguleerib madalpingelülitus- ja mõõteseadmed kilbis* |  |  |  |
|  | Ühendab kilpi projektis nõutud kaablid* |  |  |  |
|  | Korrastab töökoha** |  |  |  |
| Välisvalgustuse paigaldamine. |  |  |  |
|  | Ladustab materjalid ja töövahendid objektile** |  |  |  |
|  | Paigaldab valgustusmasti vundamendi(d) vastavalt projektile* |  |  |  |
|  | Paigaldab valgustusmasti vundamendile* |  |  |  |
|  | Monteerib vastavalt projektile armatuuri ja valgusti masti* |  |  |  |
|  | Teostab elektrilised ühendused* |  |  |  |
|  | Korrastab töökoha** |  |  |  |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Praktiline ülesanne nr. ____

Hindamistulemus: sooritatud/mittesooritatud : tõendatud ____ kompetentsi

Ülesande sooritaja allkiri: ________________

Ülesande hindaja allkiri: __________________

## Kirjaliku testi hindamisvorm

| Hindamiskriteerium | Hinnang |
| --- | --- |
|  | Küsimuste arv alateemas | Valik- ja vaba vastustega küsimus 2p arvutusülesanne 6 p | Põhjendus/ märkused |
| Töö kavandamine ja ettevalmistamine (kõik paigaldusliigid) |  |  |  |
|  | loeb ja saab aru skeemidest, tehnilisest dokumentatsioonist |  |  |  |
|  | oskab projektdokumentatsiooniga kokku viia looduses mahamärgitud rajatiste tähistused |  |  |  |
|  | hindab objekti/töökoha ohud, kasutades sobivaid riski hindamise meetodeid |  |  |  |
|  | kavandab oma tööd, lähtudes ohtude astmest ja seatud tööeesmärgist |  |  |  |
|  | koostab ajagraafiku, arvestades tööde mahtu, tähtaegu |  |  |  |
|  | Eristab kutseala põhilisi tööriistu ja -vahendeid, liike nende kasutusalast lähtuvalt |  |  |  |
|  | valdab asukoha määramiseks vajalikke tehnilisi vahendite kasutamisoskust (GPS seade jt). |  |  |  |
| Töökeskkonnaohutuse tagamine objektil |  |  |  |
|  | kirjeldab objekti (riskianalüüsi) ohutaseme määramise põhimõtteid |  |  |  |
|  | järgib elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid |  |  |  |
|  | järgib tõstetööde ohutust, valdab seadmetega ja käsitsi tehtavatel tõstetöödel nõuetekohaseid töövõtteid |  |  |  |
|  | järgib inimeste tõstmisel õigusaktidega sätestatud nõudeid |  |  |  |
|  | järgib tee- ja töömaal töötamise ohutusnõudeid |  |  |  |
|  | järgib redelitel ja tellingutel töötamise ohutusnõudeid |  |  |  |
|  | tööõnnetuse korral tegutseb oma kohustuste ja vastutuse kohaselt |  |  |  |
|  | tunneb ja kasutab põhilisi esmaabivõtteid |  |  |  |
|  | järgib kasutus- ja ohutusjuhendite nõudeid |  |  |  |
|  | jälgib enda ja kaastöötajate ohutust |  |  |  |
|  | nõustab tööohutusalaselt objektil viibivaid mitteelektriala isikuid (allhanke tegijaid, ehitajad) |  |  |  |
| Elektripaigaldiste käit ja hooldus |  |  |  |
|  | kontrollib elektrivõrkude seisukorda, kasutusjuhendite ja kehtivate normide vastavust |  |  |  |
|  | kontrollib ehitatud paigaldise vastavust nõuetele: mõõdab ja teeb mõõtmistulemuste kajastamiseks vajalikud arvutused |  |  |  |
|  | korraldab hooldatavate seadmete ja elektripaigaldiste katkematu töö |  |  |  |
|  | Kirjeldab elektriosa plaanilise- ja ennetusremondi (korralise hoolduse) põhimõtteid ( remondigraafik) |  |  |  |
|  | orienteerub elektriala kvaliteedi standardi nõuetes jaotusvõrgu osas; |  |  |  |
|  | määratleb toiteallikate, türistorregulaatorite ja sagedusmuundurite mõju võrkudele; |  |  |  |
|  | kirjeldab elektromagnetilise ühilduvuse ja -kaitstuse põhimõtteid |  |  |  |
| Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine |  |  |  |
|  | jälgib võrkude seiskorda, leiab mõõteseadmete abil võrgu talitushäiringu, teavitab vastutavat isikut, |  |  |  |
|  | likvideerib rikke oma pädevuse piires |  |  |  |
|  | teeb madalpinge mõõtmiste alusel järeldusi keskpingevõrgu seisundi kohta |  |  |  |
|  | kontrollib kaitselahutusmeetmete tõhusust |  |  |  |
|  | rakendab meetmeid iseenesliku tagasilülituste vältimiseks |  |  |  |
|  | määratleb pingetuse kontrolli viisid |  |  |  |
|  | lühistab ja maandab seadmed ja kaablid |  |  |  |
|  | Eristab jaotusvõrgus enamlevinud häiringute liike |  |  |  |
| Kutset läbivad kompetentsid |  |  |  |
|  | järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid |  |  |  |
|  | tegutseb häire- ja eriolukordades sobival viisil: edastab operatiivselt infot, kasutab põhilisi esmaabivõtteid |  |  |  |
|  | kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid (käsitseb hoolikalt tööriistu ja seadmeid, hoiab need korras, ei jäta töötavaid seadmeid valveta) ning isikukaitsevahendeid |  |  |  |
|  | käitleb nõuetekohaselt töö käigus tekkinuid jäätmeid |  |  |  |
|  | kontrollib oma valmis tööd, hindab töötulemuse vastavust standarditele, töö ülesandes püstitatud eesmärgile |  |  |  |
|  | valmistab ette töö üleandmise dokumendid |  |  |  |
|  | vormistab mõõtmiste jm toimingute tulemused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale |  |  |  |
|  | kirjeldab tehtud töö mahtu, materjalide kulu, tööks kulunud aega, hooldustoiminguid |  |  |  |
|  | on avatud koostööle, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel |  |  |  |
|  | suhtleb klientide ja kolleegidega |  |  |  |
|  | võtab kohustusi ja vastutab nende tähtajalise täitmise eest oma kompetentsuse piires |  |  |  |
|  | valdab erialast, sh ingliskeelset terminoloogiat, loeb tehnilist dokumentatsiooni |  |  |  |
|  | kasutab matemaatika ja IT rakendusi |  |  |  |
|  | kasutab arvutit ja sidevahendeid |  |  |  |
|  | täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega |  |  |  |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kirjalik test variant nr. ____

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Hindamistulemus: sooritatud/mittesooritatud : tõendatud ____ kompetentsi 30-st

Testi sooritaja allkiri: ________________

Testi hindaja allkiri: __________________

## Koondhinnangu vorm

| Taotleja | Praktiline ülesanne | Teadmiste test ja ülesanne | Hindaja 1 hinnang | Hindaja 2 hinnang | Hindaja 3 hinnang | Koondhinnang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Hindamise toimumise aeg ja koht:_______________

Allkirjad:________________

# Footnotes

(http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10511390/pdf/jaotusvorgu-elektrik-tase-4.9.et.pdf)