EETEL-i paigaldajate toimkonna koosoleku protokoll

Koosolek toimus 19.04.2018 Rantell AS-i Võrtsjärve villas.

Koosolekul osalesid:

- Rantell AS – Toomas Birken (TB)

- Rantell AS – Harald Kübarsepp (HK)

- E-Service AS – Krister Peetmaa (KP)

- Teim Elekter – Jüri Gross (JG)

- Eletal Service OÜ - Toomas Väljaots (TVä)

- TAA Elekter OÜ – Tarmo Pügi (TP)

- Erko Elekter OÜ – Gunnar Siiner (GS)

- Melte OÜ – Aksel Luige (AL)

- EETEL – Märt Viileberg (MV)

- Eralti OÜ – Tarmo Viilas (TV)

- Kagu Elekter OÜ – Karmo Kase (KK)

- Kagu Elekter OÜ – Heikki Sohard (HS)

Päevakorras olid järgmised teemad:

- CPR ja sellega seotud uued kaablid - Raigo Viltrop, AS Draka Keila Cables

- Tasuta koolitused ja kutseeksamid - Märt Viileberg, EETELi tegevjuht

- Auditi leiud ehk kuidas ei tohi elektritöid teha – Jüri Gross, Teim Elekter TÜ

- Käiduteenuse põhimõtete arutelu ja taseme ühtlustamine – Krister Peetmaa, E-Service AS;

- TERA AS-i poolt saadetud teemad;

- Järgmise koosoleku korraldamine.

Koosoleku käik

  - Raigo Viltrop andis ülevaate Draka/Prysmian grupist ja CPR-ist. Hetkel võib lähtuda nii Mkm määruses nr 17 toodud nõuetest kui ka kokkuleppeliselt uue määruse (peaks kehtestatama lähiajal) tõenäolistest nõuetest. Ettekanne on protokolli lisana.

Kaablitele lubatavate koormusvoolude arvutamisel peab lähtuma kõige kehvematest võimalikest tingimustest – kõik sõltub paigaldustingimustest. Tootja kataloogides toodud lubatud maksimaalsed koormusvoolud ei saa olla ainukeseks aluseks arvutamisel.

  - MV rääkis õpipoisi õppest Ehituskooli ja Polütehnikumi näitel. Hetkel oleks võimalik INNOVE toel korraldada koolitused elektrikute taseme tõstmiseks ja kutse saamiseks.

24.05.2108 on Viljandis kevadkonverents, MV tutvustas konverentsi sisu ja kutsus aktiivselt osalema.

MV tutvustas Päästeameti poolt ellukutsutud „500 kodu korda“ projekti. Päästeametile on edastatud EETELi liikmete nimekiri, kes on huvitatud selles projektis osalemisest. Ootame omavalitsustelt hinnaküsimisi, kellel on omavalitsustega hea suhe, võiks ise ka uurida.

Arutamisel on Elrato poolne ettepanek ühise akrediteeringu andmiseks auditi ja mõõtmiste tegijatele. MV palub huvilistel enda arvamus edastada.

2018 aasta sügiskonverents on planeeritud korraldada Narvas.

  - JG tegi ettekande järelvalve ja auditi käigus avastatud puudustest ja näitas fotosid huvitavatest leidudest.

  - KP tõi välja, et hetkel on käiduteenuse pakkujatel tihti oluliselt erinevad vaatenurgad teenuse sisule ja hinnastamisele. Teenuse taseme üldise ühtlustamise huvides, võiks kokku leppida ja välja töötada nn „käiduteenuse hea tava“. Seda teemat käsitletakse sügisesel paigaldajate koosolekul täpsemalt – pannakse kokku töörühm ja põhimõtted. Sinnani mõtlevad asjaosalised selle sisustamise peale.

Üheks ühtlustamise kohaks on käiduleping. Osalejad ei kiitnud heaks ühesuguse lepingu kasutuselevõttu, kuid leidsid, et lepingus peaks olema fikseeritud lisaks tavapärastele lepingutingimustele kindlasti järgmised punktid:

- Käiduobjekti vastutuse piiritlus ühenduskoha täpsusega mõlemas otsas. Seda tuleb ka lepingu läbirääkimise/pakkumise ajal piisavalt hästi tellijale selgitada. Elektripaigaldise osana ei käsitleta üldjuhul ventilatsiooni, erinevate tehnosüsteemide automaatika osa, generaatorit, piksekaitset, suitsuluuke jms. Töövõtja võib soovi ja suutlikuse korral ka nende tehnosüsteemide käitu/hooldust pakkuda, kuid tellijale peaks selgitama, et need ei ole elektripaigaldise osad;

- Tegevuste loetelu, mida tehakse kuutasu eest (sh 24/7 valve, nendel, kes pakuvad);

- Teostusdokumentatsiooni min nõuded: toitevõrgu skeemi, jaotuskeskuste paiknemise, jaotuskeskuste loetelu ja evakuatsiooni hädavalgustussüsteemi paiknemise ja loetelu mittevastavuse või selle mitteesitamise korral Töövõtjale kompenseerima Töövõtja poolt tehtud kulutused  puuduste kõrvaldamiseks;

- Tagama Töövõtjale võimaluse vajalikeks elektrikatkestusteks;

- Kolmanda osapoole poolt teostatavate elektritööde korral Tellija elektripaigaldises teavitama kolmandat osapoolt Töövõtja volitustest elektritööde elektriohutusalasel järelvalvel nende tööde teostamise ajal ja vastuvõtmisel;

- Arve üks kord kuus, kuu alguses jooksva kuu kohta;

- Lepingu lõpetamisel on töövõtjal kohustus teavitada TJA-d;

- Kuutasu ja muud hinnad peaks olema lepingu lisas, mitte põhilepingus, kuna lepingu lisa saab alati lihtsamalt muuta kui tervet lepingut.

Lisaks arutati järgmisi käiduteenuse osutamisega seotud punkte:

- Teenuse osutajad võiksid aegajalt ka olemasolevate lepingute kuutasu tõsta. KP arvates on kuutasu tõstmise korral suurem oht kliendist ilma jääda ja selletõttu ei taheta seda sammu astuda;

- Auditi läbiviimise perioodilisus võiks olla vastavalt elektripaigaldise kasutamise järelevaataja arvamusele;

- Kuna paljudel objektidel on probleemiks tellija personali ohuteadlikkus ja selle kontroll, võiks TB ettepanekul tellija personali koolitusega tegeleda EETEL Koolitused OÜ;

- Enamus objektidel on väga keeruline rikkevoolukaitsmeid igakuiselt kontrollida. Mõned töövõtjad on selle lepingus kliendi kohustuseks pannud. Teine lahendus on kirjutada lepingusse sisse, et kontrollitakse kui tellija võimaldab. Enamus osalejatest ei pooldanud rikevoolukaitsmete kontrolli kohta eraldi päeviku pidamist;

- Suurema osa lepingu teenuse kuutasust peaks moodustama reaalselt objektil läbiviidav visuaalkontroll, mille käigus vaadatakse üle kõik jaotuskeskused, jõutrafod, jaotusseadmed. Käiduteenuse pakkumise tegemiseks võiks kokku leppida järgmised visuaalkontrolli perioodilisused vastavalt objekti iseloomule:

5.1. Kortermaja – min 1 kord aastas;

5.2. Lasteaed, kool – min 1 kord aastas, köögiga 1 kord kvartalis;

5.3. Büroohooned – min 1 kord kvartalis;

5.4. Tehased – olenevalt keskkonnast min 1 kord kuus või 1 kord kvartalis;

5.5. Kütusetankla – min 1 kord kvartalis;

5.6. Kütuseterminal – min 1 kord kuus;

5.7. Haigla – min 1 kord kuus;

- Evakuatsioonihädavalgustuse kontrolli peab tegema 1 kord kuus. Selle kohustuse võib panna tellija soovil ka tellija personalile, keda peab sellisel juhul juhendama ja kontrollima. Vähemalt 1 kord kvartalis peaks töövõtja personal kontrolli ise läbi viima;

- Elektripaigaldise hoolduse all peetakse silmas üldjuhul jaotuskeskuste ja – seadmete hooldustöid, mille käigus puhastatakse need tolmust, uuendatakse võimalusel kontaktpindade ja mehhaaniliste liikuvate osade määrdeid, pingutatakse poltühendusi;

HK sõnul on paljude tootjate juhendid aegunud. Tänapäevastes jaotuskeskustes ja – seadmetes olevaid poltühendusi võib pingutada ainult juhul kui termograafia käigus on avastatud kontaktühenduste ebanormaalselt kõrget temperatuuri. Lisaks peaks tarkade automaatkaitselülitite olemasolul kontrollima nende logisid arvutiga;

- Võiks teha ettepaneku kirjutada määrusesse sisse käiduteenuse pakkujatele vastutuskindlustuse kohustus min 100 000€;

- Lülitamised, väljakutsed jms võiks üldiselt olla alati eraldi tasu eest;

- Kuna mitmed on kokku puutunud tellijate probleemiga käiduteenuse hangete kokkupanekul, võiks välja töötada ja EETELi kodulehel eksponeerida käiduteenuse hanke dokumenti. See oleks lihtsalt kasutatav ja ankeedi vormis täidetav.

  - Vaadati üle TERA AS-i poolt esitatud ettepanekud ja küsimused:

- Määruse nr 86 arutelu kohta uurib KP juhatuselt, kuhu asi jõudis;

- Pädevustunnistusega seotud probleemist ei saa aru, peab täpsustama, milles probleem seisneb;

- Koosolekute protokollid võiks olla saadaval kodulehel. KP uurib, mille taga nende üleslaadimine on seisnud;

- Spordivõistluste protokollid võiks olla, kuid ei ole ka midagi hullu kui vanu ei ole. See ei ole prioriteetne teema;

- Hetkel ei ole Eesti Tööandjate Keskliiduga liitumine aktuaalne, käsitletakse juhatuses sügisel. 50€ eest kindlasti liikmeks ei saa;

- Kohalolijad ei pooldanud revisjonikomisjoni taaselustamist, kuna igal aastal auditeeritakse välise audiitorfirma poolt finantsaruandlust. Revisijonikomisjoniks peaksid mingid inimesed oma ressurssi kulutama ja EETELi eelarves ei ole sellisele kulule vastavaid olulisi summasid, mida saaks vääriti kasutada. Ilmselt oleks ka probleem leida vabatahtlike revisjonikomisjoni liikmeid;

- Endise tegevjuhi tegemisi ja lahkumist ei oska koosolekul osalejad kommenteerida.

  - Järgmine koosolek otsustati korraldada 20.septembril 2018. Ühe võimaliku kohana pakkus KP välja Järvakandi klaasitehase, mis on E-Service ASi käiduobjekt ja kus oleks ilmselt võimalik ka huvitav tehaseekskursioon läbi teha. Teretulnud on ka kõik teised pakkumised. Otsustati, et järgmise koosoleku kutse saadetakse kõikidele EETELi liikmetele!

Juhatas ja protokollis: Krister Peetmaa